SJ-TS2步进电机调速器

请务必把调速器装在铝板上散热！

概述

SJ-TS2调速器驱动二相混合式步进电机，该调速器采用原装进口模块，实现高频斩波，恒流驱动，具有很强的抗干扰性、高频性能好、起动频率高、控制信号与内部信号实现光电隔离、电流可选、结构简单、运行平稳、可靠性好、噪声小，带动2.68A以下所有的39BYG、42BYG、57BYG系列步进电机。

自投放市场以来，深受用户欢迎，特别是在舞台灯光、自动化、仪表、POS机、雕刻机、票据打印机、工业标记打印机、半导体等领域得到广泛应用。

特点

二、SJ-TS2 调速器特点

1.0直流电源供电DC12V-40V/3A(一般选DC24V/3A开关电源)。

1.1每相最大调速器电流2.68安培。

1.2采用无过流专利技术。

1.3采用国外进口电力电子元器件。

1.4细分数可选。(200、400、800、1600、3200、6400)

调速器接线示意图

技术规格

| 符 号 | 说 明 | 最小 | 一般（典型） | 最大 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vss | 输入电压 | 12 | 24V | 40 | V |
| Iss | 输入电源电流 |  | 3A |  | A |
| Iout | 相输出电流 | 0.68 |  | 2.68 | A |
| Iin | 逻辑输入电流 | 5 | 10 | 15 | mA |
| Tp | 步脉冲持续时间 | 5 |  |  | μs |
| Ts | 方向稳定时间 | 0 |  |  | ms |
| Th | 方向保持时间 | 10 |  |  | μs |
| Td | 开/关时间 | 20 |  |  | μs |
| Fmax | 最大运行频率 |  |  | 100 | Khz |
| Famb | 环境温度 | 0 |  | +50 | ℃ |
| Tstg | 存储温度 | -40 |  | +125 | ℃ |

- 驱动电流：根据不同电机，调节调速器使输出电流与电机相匹配，如果电机能够拖动负载尽量调节小于电机额定电流，但不能调节大于电机额定电流。

- 重量:0.2kg。

细分数设定

本调速器是用调速器上的拔盘开关来设定细分数的，根据面板的标注设定即可。请您在控制器频率允许的情况下，尽量选用较高细分数；具体设置方法请参考下图。

- 拔盘设置：

| 电流设置 | SW1 | SW2 | SW3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.68A | ON | ON | ON |
| 1.24A | ON | ON | OFF |
| 1.63A | ON | OFF | ON |
| 1.85A | 0N | OFF | OFF |
| 2.08A | OFF | ON | ON |
| 2.26A | OFF | ON | OFF |
| 2.45A | OFF | OFF | ON |
| 2.68A | OFF | OFF | OFF |

| （步数/转）设置 | SW4 | SW5 | SW6 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOP | ON | ON | ON |
| 200 | ON | ON | OFF |
| 400(A) | ON | OFF | ON |
| 800 | ON | OFF | OFF |
| 400(B) | OFF | ON | ON |
| 1600 | OFF | ON | OFF |
| 3200 | OFF | OFF | ON |
| 6400 | OFF | OFF | OFF |

外形尺寸：请参照下图

接线端子说明

◆  电源接线：+V:直流电源正端（不大于40VDC,一般接DC24V开关电源）

GND:直流电源负端（与输入信号 PUL、DIR、EN不共地）

- 指示灯POWER：  加电后电源指示灯亮，表示有电。

◆  电机接线：     A+、A-接电机线    A 相，B+、B-接电机线   B 相。

◆  控制信号：

- PUL+：接(10K定位器)一端

- PUL-：接(10K定位器)另一端、

( 如果不需要调速可以把PUL+、PUL-用导线短路！)

- DIR-： 方向控制信号输入负端

- EN-：  接DC24V-

- SVC：  接DC24V+

常见问题解答

◆  步进电机的运行方向和我要求的相反，怎样调整？

- 可以改变控制系统方向信号，也可以通过调整电机的接线来改变方向，具体如下：

对二相四线的电机,只需将其中一相的电机线交换接入调速器即可,例如:把 A+和 A-交换。

- 电机是四相六根和八根线的，而调速器只要求接四根线，该怎样使用？

  - 四相混合式电机也称二相混合式电机，只是四相电机的绕组引出线有多种接法，对于二相四根线电机，可以直接与调速器相连。对于四相六根线电机，中间抽头的二根线悬空不接，其它四根线和调速器相连。对于四相八根线电机，通常把绕组两两并联后与调速器相连。

◆  细分后电机的步距角如何计算？

- 对于两相和四相电机，细分后的步矩角等于电机的整步步距角除以细分数，例如细分数设定为 2 细分，驱动为0.9 度/1.8 度电机，其细分步距角为 1.8 度/2=0.9 度；如细分数设定为 8，驱动为 0.9 度/1.8 度电机， 其细分步距角为 1.8/8=0.225 度。

◆  电机的噪音特别大；而且没有力，电机本身在振动？

- 如遇到这种情况时，是因为步进电机工作在振荡区，一般改变输入信号频率 CP 就可以解决此问题。

- 电机在低速运行时正常，但是频率略高一点就出现堵转现象？

- 遇到这种情况多是因为加在调速器的电源电压不够高引起的，把输入电压加高一些，就可以解决此问题,注意但不能高于调速器电源端标注的最高电压；否则会引起调速器烧毁，如原来接的电源电压是直流 12V；现可以把它接直流24V。

- 调速器通电以后，电机在抖动；不能运转？

- 遇到这种情况时，首先检查电机的绕组与调速器连接有没有接错；如没有接错再检查输入频率CP是否太高，采用电机升降速设计解决,如不能解决可能因为调速器故障，请与本公司联系！

单位名称：常州双杰电子有限公司

地址：江苏省常州市武进区丁堰街道芳渚村360号

开户行：中国银行常州经济开发区支行

帐号：5235 5820 0793

税号：913204127186421258

电话：0519-88352577

传真：0519-88351272

Http：//www.czshuangjie.com