SJ-M415C步进电机细分驱动器

概述

SJ-M415C驱动器驱动二相混合式步进电机，该驱动器采用原装进口模块，实现高频斩波，恒流驱动，具有很强的抗干扰性、高频性能好、起动频率高、控制信号与内部信号实现光电隔离、电流可选、结构简单、运行平稳、可靠性好、噪声小，带动1.5A以下所有的35BYG、39BYG、42BYG系列步进电机。

自投放市场以来，深受用户欢迎，特别是在舞台灯光、自动化、仪表、POS机、雕刻机、票据打印机、工业标记打印机、半导体等领域得到广泛应用。

本驱动器工作时尽量不要让电机堵转，电机若换向须停顿一段时间（100MS以上）。

特点

二、SJ-M415C 驱动器特点

1.0直流电源供电DC12V-30V/2A(一般选DC24V/2A开关电源)。

1.1每相最大驱动器电流1.5安培。

1.2采用无过流专利技术。

1.3采用国外进口电力电子元器件。

1.4自动锁定时半流。

1.5细分数可选。(1、2、4、8、16、32、64、128)

驱动器接线示意图

技术规格

| 符 号 | 说 明 | 最小 | 一般（典型） | 最大 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vss | 输入电压 | 12 | 24V | 30 | V |
| Iss | 输入电源电流 |  |  | 2.0 | A |
| Iout | 相输出电流 | 0.23 |  | 1.5 | A |
| Iin | 逻辑输入电流 | 5 | 10 | 15 | mA |
| Tp | 步脉冲持续时间 | 5 |  |  | μs |
| Ts | 方向稳定时间 | 0 |  |  | ms |
| Th | 方向保持时间 | 10 |  |  | μs |
| Td | 开/关时间 | 20 |  |  | μs |
| Fmax | 最大运行频率 |  |  | 50 | Khz |
| Famb | 环境温度 | 0 |  | +50 | ℃ |
| Tstg | 存储温度 | -40 |  | +125 | ℃ |

- 驱动电流：根据不同电机，调节驱动器使输出电流与电机相匹配，如果电机能够拖动负载尽量调节小于电机额定电流，但不能调节大于电机额定电流。

- 重量:0.2kg。

细分数设定

本驱动器是用驱动器上的拔盘开关来设定细分数的，根据面板的标注设定即可。请您在控制器频率允许的情况下，尽量选用较高细分数；具体设置方法请参考下图（尽量不要设置1细分）。

- 拔盘设置：

| SW1 | SW2 | SW3 | 电流设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| ON | ON | ON | 0.23A |
| OFF | ON | ON | 0.42A |
| ON | OFF | ON | 0.65A |
| OFF | OFF | ON | 0.86A |
| ON | ON | OFF | 1.05A |
| OFF | ON | OFF | 1.23A |
| ON | OFF | OFF | 1.36A |
| OFF | OFF | OFF | 1.50A |

| SW4 | SW5 | SW6 | 细分设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| ON | ON | ON | 1 |
| OFF | ON | ON | 2 |
| ON | OFF | ON | 4 |
| OFF | OFF | ON | 8 |
| ON | ON | OFF | 16 |
| OFF | ON | OFF | 32 |
| ON | OFF | OFF | 64 |
| OFF | OFF | OFF | 128 |

控制信号输入

- 驱动器的输入信号共有二路，它们是：步进脉冲信号CP、方向电平信号 DIR。它们在驱动器内部分别通过 330 欧的限流电阻接入光耦 的负输入端，且电路形式完全相同，见下图。如果 VCC 不是+5V 则须在负端外部另加限流电阻R， 保证给驱动器内部光耦提供 8-15mA 的驱动电流。

参见下图：

如果输入电压VCC超过 5V，串接外部电阻 R限流。

| 输入信号电压 | 外部电阻（R）阻值 |
| --- | --- |
| 直流 5V | 不加外部电阻 |
| 直流 12V | 680 欧姆 |
| 直流 24V | 1.8k |

- 步进脉冲信号CP-

步进脉冲信号 CP-用于控制步进电机的位置和速度，也就是说，驱动器每接受一个 CP 脉冲就驱动步进电机旋转一个步距角(细分时为一个细分步距角)，PUL脉冲的频率改变则同时使步进电机的转速改变，控制 CP脉冲的个数，则可以使步进电机精确定位。这样就可以很方便的达到步进电机调速和定位的目的。本驱动器的PUL信号为低电平有效，要求CP信号的驱动电流为 8-15mA，对PUL的脉冲宽度也有一定的要求，一般不小于10Μs。

☆  方向电平信号 DIR-

方向电平信号 DIR-用于控制步进电机的旋转方向。此端为高电平时，电机一个转向；此端为低电平时，电机为另一个转向。

外形尺寸：请参照下图

接线端子说明

◆  电源接线：+V:直流电源正端（不大于 30VDC,一般接DC24V开关电源）

GND:直流电源负端（与输入信号 CP、DIR不共地）

- 指示灯：  加电后电源指示灯亮，表示有电。

◆  电机接线：A+、A-接电机线 A 相，B+、B-接电机线 B 相。

输入信号：

1、CP+和CP-为步进脉冲信号正端和负端:

2、DIR+和DIR-为步进方向电平信号正端和负端；

常见问题解答

◆  步进电机的运行方向和我要求的相反，怎样调整？

- 可以改变控制系统方向信号，也可以通过调整电机的接线来改变方向，具体如下：

对二相四线的电机,只需将其中一相的电机线交换接入驱动器即可,例如:把 A+和 A-交换。

- 电机是四相六根和八根线的，而驱动器只要求接四根线，该怎样使用？

  - 四相混合式电机也称二相混合式电机，只是四相电机的绕组引出线有多种接法，对于二相四根线电机，可以直接与驱动器相连对于四相六根线电机，中间抽头的二根线悬空不接，其它四根线和驱动器相连，对于四相八根线电机，通常把绕组两两并联后与驱动器相连。

◆  细分后电机的步距角如何计算？

- 对于两相和四相电机，细分后的步矩角等于电机的整步步距角除以细分数，例如细分数设定为 2 细分，驱动为0.9 度/1.8 度电机，其细分步距角为 1.8 度/2=0.9 度；如细分数设定为 8，驱动为 0.9 度/1.8 度电机， 其细分步距角为 1.8/8=0.225 度。

◆  电机的噪音特别大；而且没有力，电机本身在振动？

- 如遇到这种情况时，是因为步进电机工作在振荡区，一般改变输入信号频率 CP 就可以解决此问题。

- 电机在低速运行时正常，当是频率略高一点就出现堵转现象？

- 遇到这种情况多是因为加在驱动器的电源电压不够高引起的；把输入电压加高一些，就可以解决此问题,注意但不能高于驱动器电源端标注的最高电压；否则会引起驱动器烧毁，如原来接的电源电压是直流 12V；现可以把它接直流24V。

- 驱动器通电以后，电机在抖动；不能运转？

- 遇到这种情况时，首先检查电机的绕组与驱动器连接有没有接错；如没有接错再检查输入频率CP是否太高，采用电机升降速设计解决,如不能解决可能因为驱动器故障，请与本公司联系！

单位名称：常州双杰电子有限公司

地址：江苏省常州市戚墅堰区芳渚村360号

开户行：中行戚墅堰支行

帐号：5235 5820 0793

税号：320400718642125

电话：0519-88352577   88359735

传真：0519-88352858

Http：//www.czshuangjie.com