SJ-2H060DCB二相混合式步进电机驱动器

概述

SJ-2H060DCB 驱动器驱动二相混合式步进电机，该驱动器采用原装进口模块，实现高频斩波，恒流 驱动，具有很强的抗干扰性、高频性能好、起动频率高、控制信号与内部信号实现光电隔离、电流可 选、结构简单、运行平稳、可靠性好、噪声小，带动 6.0A 以下所有的57、85BYG 系列步进电机。

自投放市场以来，深受用户欢迎，特别是在舞台灯光、自动化、仪表、POS 机、雕刻机、票据打印

机、工业标记打印机、半导体扩散炉等领域得到广泛应用。

SJ-2H060DCB 驱动器特点

1.0 供电电源直流DC18V--70V/3A。

1.1 每相最大驱动器电流为6.0 安培。

1.2 采用无过流专利技术。

1.3 采用国外进口电力电子元器件。

1.4 电机锁相电机电流自动半流。

1.5 所有输入信号都经过光电隔离。

1.6 电机的相电流为正弦波。

1.7 细分数可选。（2、4、8、16、32、64、128、256、5、10、25、50、125、250）

1.8内部跳线可改变单/双脉冲控制，出厂设置为单脉冲。

驱动器接线示意图

技术规格

| 符 号 | 说 明 | 最小 | 一般（典型） | 最大 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vss | 输入电压 | 18 | 24 | 70 | V |
| Iss | 输入电源电流 | 2.4 | 4.0 | 6.0 | A |
| Iout | 相输出电流 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | A |
| Iin | 逻辑输入电流 | 5 | 10 | 15 | mA |
| Tp | 步脉冲持续时间 | 800 |  |  | μs |
| Ts | 方向稳定时间 | 0 |  |  | ms |
| Th | 方向保持时间 | 10 |  |  | μs |
| Td | 开/关时间 | 20 |  |  | μs |
| Fmax | 最大运行频率 |  |  | 8000 | Khz |
| Famb | 环境温度 | 0 |  | +50 | ℃ |
| Tstg | 存储温度 | -40 |  | +125 | ℃ |

- 供电电源：直流 18V--70V,一般选24V/3A开关电源。

- 驱动器适配电机：57BYG、85BYG。

- 驱动电流：根据不同电机，调节驱动器使输出电流与电机相匹配，如果电机能够拖动负载可以调 节小于电机额定电流，但不能调节大于电机额定电流。

- 重量:0.6kg。

拨码开关设定

本驱动器是用驱动器上的拔盘开关来设定细分数的，根据面板的标注设定即可；请您在控制器频 率允许的情况下，尽量选用稍高细分数。具体设置方法请参考下图：OFF=1,0N=0

拔盘设置：

1、工作电流设定

| SW1 | SW2 | SW3 | 输出电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 2.4A |
| 1 | 0 | 0 | 2.8A |
| 0 | 1 | 0 | 3.5A |
| 1 | 1 | 0 | 4.0A |
| 0 | 0 | 1 | 4.4A |
| 1 | 0 | 1 | 4.8A |
| 0 | 1 | 1 | 5.5A |
| 1 | 1 | 1 | 6.0A |

2、微步细分设定

| SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | 细分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 64 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 128 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 256 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 125 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 250 |

SW 4= 0电机锁定时不半流, SW 4 = 1电机锁定时半流，一般SW4放在OFF(1)的位置，从而保护驱动器与电机长时间工作状态下温度不高！

控制信号输入

注：输入回路上输入电流为 5mA～20 mA,一般使用输入电流 15 mA

如果输入电压超过 5V，请参照表 1，必须在信号输入端加装外接电阻 R 限流。

| 输入信号电压 | 外部电阻（R）阻值 |
| --- | --- |
| 直流 5V | 不加外部电阻 |
| 直流 12V | 680 欧姆 |
| 直流 24V | 1.8k |

◆   输入信号参数

    - 脉冲信号幅值:  “H”┄┄4.0~5.5V,	“L” ┄┄0~0.5V。

    - 脉冲信号工作状态即占空比：50%或 50%以下。

有的用户提出我的控制系统驱动不了驱动器，这主要是驱动电流不够或极性不对,常用的正确驱动电路见：（下图 2）

接线端子说明

◆  电源接线：VDD 直流DC18V--70V,一般选24V/4A开关电源

GND:直流电源负端（与输入信号 CP-、DIR-不共地）

◆  指示灯：  加电后工作绿灯亮，表示正常。

◆  电机接线：A+、A-接电机线 A 相，B+、B-接电机线 B 相。

◆  控制信号：

- 脉冲（CP）+，方向（DIR）+：为输入控制信号的正端

- 脉冲（CP）-： 脉冲信号输入端（在 CP 停止施加时，即电机锁定时，要保证 CP 为高电平，使内部光耦戴止。）

- 方向（DIR）-：方向控制信号输入端（此端子加低电平，电机立即按反方向旋转。）

- 脱机（EN）+、脱机（EN）-：一般不接信号，如果在其两端加信号，电机无电流不工作！

外形尺寸：请参照下图

图

销售原则

我公司本着“用户至上，信誉第一”的原则，协助用户解决本产品使用过程中的疑难问题。帮用户用好我们的产品,乐意为用户在使用本产品的系统设备应用上的技术方面进行探讨。本产品实行：一年包修，终身维修。

单位名称：常州双杰电子有限公司

地址：江苏省常州市武进区丁堰街道芳渚村360号

开户行：中国银行常州经济开发区支行

帐号：5235 5820 0793

税号：913204127186421258

电话：0519-88352577

传真：0519-88351272

Http：//www.czshuangjie.com