（若驱动器温升较高请考虑散热！）

概述

SJ-2H504DM驱动器是我公司利用伺服技术最新研发出的高性能步进电机驱动器，矩频曲线平滑，全正弦波输出，明显抑制电机震动和噪音，可配合国内外各种品牌外径为39,42,57 BYG的4线，6线及8线二相混合式步进电机。

特点

◆宽电压范围DC18-50V/3A直流供电,标准DC24V;

◆高达28种细分(步数)可选，最大步数60000脉冲/转；

◆最大输出电流峰值为4.2A,16档电流值可选;

◆具有过热、过流、过压、欠压、错相保护功能；

◆正弦波技术，低速防抖，低发热量，超低噪音；

◆单/双脉冲可设定,出厂设置为单脉冲方式；

◆具有自检测功能，不需外部信号可以检测驱动与电机的好坏；

◆自动半流功能，可降低电机、驱动的温升；

◆输入信号TTL兼容且光电隔离；

性能指标

电气性能（环境温度Tj=25℃时）

| 供 电 电 源 | DC18V-50V/3A（一般选为DC24V） |
| --- | --- |
| 输 出 电 流 | 峰值4.2A/相（Max）（电流可由面板拔码开关设定） |
| 绝 缘 电 阻 | 在常温下﹥500MΩ |
| 绝 缘 强 度 | 在常温常压下0.5KV，1分钟 |

使用环境参数

| 冷 却 方 式 | 自然风冷（推荐使用强制风冷） |
| --- | --- |
| 使用环境 | 场 合 | 尽量避免粉尘，油雾及腐蚀性气体 |
|  | 温 度 | 0℃～+50℃ |
|  | 湿 度 | ﹤80%RH，无凝露，无结霜 |
|  | 震 动 | 5.9m/s2 Max |
| 保 存 温 度 | -20℃～+65℃ |
| 外 形 尺 寸 | 118*77*25 |
| 重 量 | 约0.3Kg |

功能及使用

◆  电源电压

本驱动器采用直流电源供电，电源电压在DC18V-50V之间都可正常工作，一般选为DC24V，供电电流不得小于3A，若提供的电压高于DC36V,电流设置大于3A时请安装驱动器时尽量考虑散热。

◆  输出电流选择

本驱动器采用双极恒流方式，最大输出电流值为4.2A/相（峰值），根据驱动器侧板第7、8、9、10位拨码开关的不同组合可以方便的选择16种电流值，从0.30A到4.2A，电流是根据开关叠加的。如选择电流为2.50A则将拨码盘的第7位和第10位设置为OFF的位置：2.20A+0.30A=2.50A

| Current setting |
| --- |
| Switch 7 | 2.20A |
| Switch 8 | 1.10A |
| Switch 9 | 0.60A |
| Switch 10 | 0.30A |
| Sum of switches 7-10 to set For correct motor current 4.2 Amps Maximum |

◆  细分选择及单/双脉冲功能

单脉冲设定方法，驱动器加电前，把开关的1-5设定为00000，然后给驱动器加电，等待2-5秒钟直到绿灯闪烁后断电，再通电设定所需步数/转。出厂默认值为单脉冲方式。

双脉冲设定方法：驱动器加电前，把开关的1-5位设定为11111，然后给驱动器加电，等待2-5秒钟直到绿灯闪烁断电，再通电设定所需步数/转。

【说明】单/双脉冲一旦由上述方法设定，不必进行第二次设定（不管是否关机）除非需要改变单/双脉冲的设定方式。

◆  细分数设置

| Microsteps setting |
| --- |
| Sw 12345 | steps | Sw 12345 | steps |
| 00000 | CP/DIR | 10000 | 5000 |
| 00001 | 200 | 10001 | 6000 |
| 00010 | 400 | 10010 | 6400 |
| 00011 | 500 | 10011 | 7200 |
| 00100 | 600 | 10100 | 8000 |
| 00101 | 800 | 10101 | 10000 |
| 00110 | 1000 | 10110 | 12000 |
| 00111 | 1200 | 10111 | 12800 |
| 01000 | 1600 | 11000 | 20000 |
| 01001 | 2000 | 11001 | 24000 |
| 01010 | 2400 | 11010 | 30000 |
| 01011 | 2500 | 11011 | 40000 |
| 01100 | 3000 | 11100 | 60000 |
| 01101 | 3200 | 11101 | nop |
| 01110 | 3600 | 11110 | test |
| 01111 | 4000 | 11111 | cw/ccw |

- 自动半流功能

由开关第6位可以选择是否自动半电流功能，请勿必将拨盘的第6位设置为OFF的位置！

Switch 6 = 0    不半流       Switch 6 = 1    半流

- 自检测功能

自检测使用方法：驱动器加电前，把开关1-5位设定为11110，然后给驱动器加电，等待2-5秒后，驱动器以60转/分的速度正转10周后，再反转10周循环执行，同时红灯与绿灯交替亮，此功能用于检测驱动器与电机的连接是否正确，而不需要用户提供脉冲信号，断电后再设定步数/转。

- 指示灯

有绿色和红色2个指示灯，分别指示驱动器的运行状态：绿灯亮、红灯灭为正常工作状态；绿灯闪、红灯灭为单/双脉冲设定状态；绿灯闪、红灯亮为非法状态；绿灯亮、红灯闪为过流、错相保护状态；绿灯亮、红灯双闪为过压、欠压保护状态；绿灯亮、红灯三闪为过温保护。

- 电机接线

本驱动器的设计为配合两相混合式步进电机使用，所采用的是双极性恒流的控制方式，可以最大限度的利用电机的铁磁材料，可以配合4线、6线及8线的电机使用。

- 输入信号

CP+和CP-为步进脉冲信号正端和负端，DIR+和DIR-为步进方向电平信号正端和负端（单脉冲时），EN+和EN-为使能电平信号正端和负端，CCW+和CCW-为反向步进脉冲信号正端和负端（双脉冲时）。

EN+、EN-一般不接，若接此信号电机没有电流将不工作。

- 典型接线图

注意：1、为了更好的使用本驱动器，用户在系统接线时应遵循功率线（电机线，电源线）与弱电信号线分开的原则以避免控制信号被干扰，无法分别有线或有强干扰源（变频器、电磁阀等）存在的情况下，最好使用屏蔽电缆传送控制信号；采用较高电平信号对抵抗干扰也有一定的意义。

2、本驱动器出厂默认信号接口VCC电压为5V，请使用DC5V的输入信号电压，当外接VCC>DC5V的信号电压时，请串接外部电阻R1，R1的阻值参考：DC12V时 R1=680Ω,DC24V时R1=2KΩ,如有特殊要求可以订制。

- 外形尺寸[单位：mm]

单位名称：常州双杰电子有限公司

地址：江苏省常州市武进区丁堰街道芳渚村360号

开户行：中国银行常州经济开发区支行

帐号：5235 5820 0793

税号：913204127186421258

电话：0519-88352577

传真：0519-88351272

Http：//www.czshuangjie.com